S TNC2 @DL #0 TF2.7: Allgemeine Beschreibung

                         T H E  F I R M W A R E
                         ======================

                            AX.25 Version 2
                       Multi Channel TNC Firmware
                             Version 2.7


TheFirmware Version 2.7 DAMA/SMACK/XHOST (2553 Bytes * xx Channel)
   Copyright by NORD><LINK, 21-Sep-94
      Free for non-commercial usage

Checksum (xxxx) = xxxx

So meldet sich die neue TheFirmware im TERMINAL-MODE auf dem Bildschirm,
wenn das EPROM  TF2.7  ordnungsgemaess im  TNC-2 (bzw.  einem  kompatiblen
TNC) installiert  wurde. Bei einem  EPROM-Wechsel bitte unbedingt darauf
achten, dass  das EPROM  auch schnell  genug  ist. Langsame  250ns-EPROMs
sind fuer einen  10MHz-TNC untauglich!  Dort  sollten unbedingt 100-120ns
EPROMs eingesetzt  werden.  Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung
muessen  die STA und CON LED  fuer  kurze Zeit aufleuchten und dann wieder
erloeschen. Leuchten  die LEDs  weiter, dann ist  etwas  defekt  und  die
Software laeuft nicht an.

Bei der TF2.7 handelt  sich um die  neueste "offizielle" TheFirmware von
NORD><LINK. Es erfolgt keine Nennung der Autoren im Signon der Software,
da inzwischen  doch eine ganze Reihe von Co-Autoren Verbesserungen daran
durchgefuehrt  haben. Jeden  Einzelnen  dabei zu nennen  wuerde den Rahmen
sprengen  und  mit Sicherheit fuehlt  sich der eine oder andere dann auch
noch uebergangen, wenn man das Rufzeichen eventuell vergessen hat.

Sicher ist  jedenfalls, dass  eine ganze Reihe von OM's einen grossen Teil
ihrer  Freizeit geopfert  haben, um die Software fuer die Benutzer weiter
zu entwickeln. Dies  geschieht  vollkommen unentgeldlich, also ohne jeg-
liche Bezahlung! Die Software wird kostenlos zur Verfuegung gestellt. Da-
ran  sollte man  auch  einmal denken und dem Digipeater- oder Mailboxbe-
treiber eine kleine Spende zukommen lassen...

Urvater  der NORD><LINK-TheFirmware  ist Michael, DC4OX. Die Sourcen von
TheFirmware  wurden seitens  NORD><LINK von Anfang an frei zur Verfuegung
gestellt. Allerdings  mit  der  Bedingung, dass  die Software (Source und
EPROM), oder  Teile davon, nicht  kommerziell genutzt werden duerfen. Ein
Verkauf  der  EPROM's ist  ebenfalls nicht zulaessig; die Abgabe darf nur
Material- und  ggf. Portokosten  decken. Aufgrund  der Verfuegbarkeit der
Sourcen, wurde  die TheFirmware auch schon auf andere Hardware portiert,
so  z.B. den TNC3S(DG1GGZ), VANESSA(HB9PAE)-Hardware, PK232/PK88(DL4YBG)
und  DSPCOM. Die  residente PC-Software  TFPCR(DL1MEN), TFPCX(DG0FT) und
TFKISS(OE3GMW/OE1HHC) stammen  ebenfalls von  der NORD><LINK-TheFirmware
ab.

Die  DAMA-Implementation  stammt  im wesentlichen  von Frank, DL8ZAW und
entstand  nach der  DAMA-Spezifikation  von DK4EG. Verbesserungen an der
Software  wurden   u.a.  vorgenommen   von  DB2OS, DG2FEF, DF2AU, DK6PX,
DL1MEN, DF7ZE, DL9HCJ, DL8AAU und anderen.

Wesentliche  Teile  der TheFirmware  wurden in der Version 2.7 von DB2OS
und DG2FEF  ueberarbeitet, wobei Matthias  insbesondere das Verhalten des
DAMA-Slave  erheblich verbessert  hat und sich  die  Software  nun  auch
strikt an  die  DAMA-Spezifikation haelt. Gemeinsam wurde sichergestellt,
dass die TF2.7  problemlos auf  TheNetNode mit DAMA (wie bisher) und auch
mit der neuen Flexnet-DAMA Software eingesetzt werden kann.

Selbstverstaendlich  kann die  TF2.7 auch  auf  normalen Digipeatern ohne 
DAMA eingesetzt  werden. Aber auch dort gibt es spuerbare Verbesserungen,
u.a. durch den, jetzt auch bei TheFirmware implemetierten, FRAMESAMMLER.
Eine  Uebersicht  der  wichtigsten Aenderungen  ist in der getrennt einge-
spielten Kurzuebersicht fuer die einzelnen Befehle zu finden.


Die TheFirmware  unterstuetzt das  vollstaendige AX.25 Protokoll,  Version
2.0,  der Link Ebene,  wie es in der ARRL Spezifikation vom Oktober 1984
beschrieben ist. Die alte Version 1.x wird nicht mehr verarbeitet. Diese
Software kann mehrere Verbindungen gleichzeitig bedienen. Das vorliegen-
de  Eprom wurden  fuer max. 10 bzw. 27 (fuer Mailboxbetrieb) gleichzeitige
Verbindungen  compiliert. Es ist aber jede beliebige Zahl durch Veraende-
rung eines Parameters im Quelltext moeglich.

Die  TheFirmware  ist fuer  Betrieb  ueber  die "DAMA"-Einstiege unbedingt
erforderlich, hat  aber auch eine Reihe von Verbesserungen und Vorteilen
bei Betrieb ueber "normale" Digipeater und im "normalen Direkt-QSO".

Ein  Digipeater, der  als DAMA-Master arbeitet  wird automatisch erkannt
und die Firmware schaltet sich in  diesem Fall  automatisch in den DAMA-
Modus.  Erkennbar  ist dies bei  eingeschaltetem  Monitor an den Zeichen
"[DAMA]" hinter jedem empfangenem Frame vom DAMA-Master. Der TNC  sendet
nur noch dann, wenn  er vom Master zur  Sendung aufgefordert wird. Somit
werden  Kollisionen praktisch  vollkommen ausgeschlossen. Parameter mues-
sen  nicht  geaendert  werden, da DAMA  beim Connect  automatisch erkannt
wird. Bei der Antwort auf  einen Poll vom DAMA-Master wird jetzt auf die
DCD-Auswertung  verzichtet, so dass  auch  Betrieb  ueber Duplex-DIGIs mit
DAMA bei nachlaufendem TX  problemlos ist. Die  fehlende  DCD-Auswertung
dient auch als Vorbereitung auf ein kuenftiges, erweitertes DUPLEX-DAMA.

Das DAMA-Protokoll  ist in  cqDL 4/89  Seite  230ff und in den Mailboxen
unter der Rubrik AX25 beschrieben.


Zusaetzlich ist  in  dem Eprom  der kompatible KISS-Modus mit CRC (SMACK)
von DL5UE und DK5SG  implementiert (siehe SMACK-Beschreibung). Die Para-
meter  der Hostmode-Firmware werden  n i c h t  veraendert (SMACK benutzt
eigene,  andere Parameter und ueberschreibt nicht die Firmware-Variablen.
Nach  einem  Reset sind  alle Parameter  unveraendert (SMACK wurde in ein
linkfaehiges Codesegement umgeschrieben). Das SMACK-Kommando 255, welches
wie  ein Reset  (Aus- und Einschalten des TNC) wirkt  undeine  programm-
gesteuerte  Rueckkehr  zur  Firmware  ermoeglicht, ist  implementiert. Die
Firmware-Uhr laeuft bei SMACK-Betrieb nicht weiter. Durch die Erweiterung
um einen CRC, sind  falsche  Daten aufgrund  von Uebertragungsfehlern auf
der RS232-Leitung praktisch ausgeschlossen.


Nach  einem TNC-Reset wird eine  Pruefsumme  errechnet, die in der Start-
meldung  ausgegeben wird. Sie  muss mit der in Klammern aufgefuehrten Zahl
uebereinstimmen  (auch bei  veraenderten Parametern im Eprom). Stimmen die
Zahlen  nicht ueberein,  so muss ein  Fehler beim Programmieren des EPROMs
passiert sein. Bei Einbau  eines neuen EPROMs  oder RAMs sollte  man den
'QRES'-Befehl eingeben, damit im RAM kein 'Muell' vorheriger Versionen zu
unerwuenschten  Effekten fuehrt.  Man kann  dieses auch dadurch erreichen,
indem die Batterie fuer einen Moment abgeklemmt wird und dadurch den RAM-
Inhalt loescht. Mit dem 'QRES'-Befehl  werden  die  Default-Parameter aus
dem EPROM uebernommen.


Das TNC-Rufzeichen ist leer und  kann mit dem 'I'-Befehl gesetzt werden.
Ebenso  koennen  alle  anderen  Standard  Parameter  geaendert werden. Die
neuen  Werte werden  dann im RAM gesichert. Ist eine Backup-Batterie in-
stalliert, dann  bleiben die Parameter und  das Rufzeichen auch bei aus-
geschaltetem  TNC im  gepufferten  RAM erhalten. Es laesst sich  fuer jeden
Kanal ein eigenes Call eingeben, jedoch wird nach einem Disconnect immer
das  Call aus  dem  Kanal 0 (Monitor) uebernommen.


Befehle  und Informationen  werden dem TNC als  Zeilen  uebergeben.  Jede
Zeile  darf  bis zu 256 Zeichen lang sein,  wobei das Schlusszeichen <CR>
mitzaehlt.  Wenn das 256.  Zeichen  kein <CR> ist, wird es  ueberlesen und
ein <BEL> zum Terminal  geschickt. Einzelne Zeichen koennen mit <BS> = 08
HEX oder <DEL> = 7F HEX  geloescht werden.  Mit <CTL-U> oder <CTL-X> kann
die gesamte Zeile geloescht  werden.  Ein <CTL-R> bringt die Schreibmarke
ohne  Loeschen an  den Zeilenanfang,  so dass eingelaufene Meldungen ange-
zeigt werden  koennen.  Mit einem zweiten <CTL-R> kann dann wieder an das
Ende der angefangenen Zeile gegangen werden,  um die Eingabe  fortzuset-
zen.  Zwischen diesen beiden <CTL-R> werden alle Eingaben ausser <X-OFF>
und  <X-ON>  ignoriert.  <BEL> Zeichen werden als <BEL> an das  Terminal
weitergereicht,  sowohl bei  der Eingabe als auch beim Loeschen.  Zeilen,
die mit <ESC> beginnen (wird als '*' ausgegeben) werden als  Befehlszei-
len interpretiert.  Wenn ein Befehl ohne Parameter eingegeben wird, wird
der  augenblickliche  Wert dieses Parameters angezeigt. Alle Zeilen, die
nicht mit <ESC> beginnen, werden als Information gesendet.

Durch den Wegfall der 7-Bit Umwandlung/Maskierung im Terminal-Modus wer-
den jetzt alle 8-Bit Zeichen transparent  ausgegeben. Zur Vermeidung von
Problemen  mit  Terminalprogrammen im  ECHO-Mode, werden nicht druckbare
Zeichen jetzt als "." ausgegeben.  Lediglich  BELL und TAB werden trans-
parent im Echo ans Terminal geschickt.

An  dieser  Stelle sei  jedoch  darauf  hingewiesen, dass der eigentliche
Vorteil der TheFirmware in  dem sogenannten  WA8DED-HOSTMODE liegt. Dies
ist ein spezielles  Protokoll zwischen TNC und Computer, welches wesent-
lich  flexibler  als der reine Terminalmode ist. Im Hostmode koennen z.B.
problemlos  Binaerdateien  uebertragen  werden  und  spezielle Encoder wie
UUENCODE, 7PLUS, YAPP sind nicht erforderlich.


Die  Firmware stellt  dem Benutzer elf  logische TNC Kanaele bereit,  die
von  0 bis 10 numeriert werden.  Das Terminal ist immer einem dieser Ka-
naele logisch  zugeordnet,  die Auswahl erfolgt mit dem 'S'-Befehl. Kanal
0  ist reserviert fuer nicht  protokollierte Sendungen  (CQ,  Bake).  Der
Leitweg  fuer  Kanal  0 wird  wie bei den  anderen Kanaelen  mit  dem  'C'
Befehl  gewaehlt. Die Kanaele 1-10 senden im  Terminal-Modus auch an 'CQ',
solange sie nicht mit anderen Stationen verbunden sind. Connect Versuche
koennen auf  jedem beliebigen, derzeit nicht belegten Kanal gesendet wer-
den.  Einlaufende  Connect Versuche  anderer  Stationen werden  auf  den
ersten  freien  Kanal gelegt, sofern dadurch nicht die durch den 'Y' Be-
fehl gegebene maximale Zahl  gleichzeitiger  Verbindungen  ueberschritten
wird. Information,  die auf  einem  belegten, derzeit nicht mit dem Ter-
minal  verbundenen  Kanal einlaeuft,  wird  gespeichert, bis dieser Kanal
auf das Terminal geschaltet  wird.  Mit dem 'L'-Befehl kann leicht fest-
gestellt werden, ob  auf anderen Kanaelen  Informationen eingelaufen sind
und auf den Abruf  warten. Informationen werden nur auf dem gerade ange-
waehlten  Kanal  gesendet. Nach einem  Disconnect werden eingegangene In-
formationen bis zum Abruf im TNC-RAM gespeichert.  Wenn der Leitweg oder
das Ziel  gewechselt werden sollen,  waehrend eine Verbindung gerade auf-
gebaut  wird oder besteht, muss nicht  erst ein Disconnect ausgeloest wer-
den,  es genuegt, mit einem  neuen 'C'-Befehl  die Verbindung  neu aufzu-
bauen. Es geht keine  Information dadurch  verloren. Es  ist aber  nicht
zulaessig,  die gleiche  Station auf mehr  als  einem Kanal zur  gleichen
Zeit zu waehlen.

                                                                    
Die Protokollversion  ist fest auf  Version 2  eingestellt. Verbindungen
mit Stationen in der alten Protokollversion 1 werden abgewiesen. Version
2 ist  besser fuer Netzwerke  geeignet  und  erlaubt  eine bessere Kanal-
usnutzung, besonders  unter  erschwerten  Bedingungen.  In der Version 2
des Protokolls  wird ein Timer gestartet,  sobald keine Information mehr
zu uebertragen  ist. Bei einer  Pause von mehr als drei Minuten  wird der
TNC  der  Gegenstation  abgefragt, um  sicherzustellen, dass  die Verbin-
dung  noch existiert.  Wenn die  mit dem 'N'-Befehl  vorgegebene  Anzahl
an Versuchen  erfolglos geblieben ist, wird versucht, die Verbindung neu
aufzubauen. Hierdurch  wird  auch  der Fall  abgedeckt, dass jemand  eine
Verbindung  aufbaut  und dann ohne  Disconnect  wieder verschwindet.


Fuer  die  Befehle  'F',  'I',  'N'  und  'O'  werden  die  Parameter fuer
jeden Kanal getrennt gespeichert. Der Wert des Kanals 0 wird  im RAM ge-
speichert und  wird zur Initialisierung  der Kanaele  1-10 nach Reset und
nach  Trennen  der  Verbindung benutzt.  Man kann daher vor oder waehrend
einer Verbindung diese Werte aendern und  erhaelt automatisch  am Ende der
Verbindung  die  Standard Werte wieder zurueck.  Mit dem 'D'-Befehl  kann
ein freier Kanal auch wieder initialisiert werden.


Mit  dem  'M'-Befehl  kann  die Kanalaktivitaet  beobachtet  werden.  Der
Parameter fuer diesen  Befehl entscheidet,  welche Pakettypen  beobachtet
werden sollen. Mehrere Parameter koennen gleichzeitig angegeben werden.

      Parameter     Paket-Typ
      ---------     ---------
          N         nichts
          I         Informationen
          U         unprotokolliert
          S         Status (Kontroll Pakete)
          C         auch beobachten, wenn eine Verbindung besteht
          +         nur Pakete von/zu bestimmten Stationen (maximal 8)
          -         keine Pakete von/zu bestimmten Stationen (maximal 8)

Die kombinierte  Benutzung der '+' und '-' Parameter ist nicht zulaessig.
Sie muessen als letzter  Parameter vor  den Rufzeichen eingegeben werden.
Die Eingabe von '+' oder '-' ohne  Rufzeichen loescht die aktuelle Liste.
Die SSID wird nicht ausgewertet. Alle  Pakete einer  bestimmten  Station
werden entweder gemonitort oder nicht.
 
Ein  '*',  der  in  einer  Rufzeichenliste  erscheint, kennzeichnet  die
Station, die das Paket gesendet hat. Der Pakettyp kann aus der folgenden
Liste entnommen werden.

          Name           Beschreibung
          ----           ------------
          RRa            bereit zum Empfang
          RNRa           nicht bereit zu Empfang
          REJa           Paket nicht akzeptiert
          UI             unprotokollierte Information (an alle)
          DM             Verbindung besteht nicht
          SABM           Aufforderung zum Verbindungsaufbau
          DISC           Aufforderung zum Trennen der Verbindung
          UA             Bestaetigung eines nicht numerierten Paketes
          FRMR           Protokoll Fehler
          Iab            Information
          ?ccH           nicht definierter Typ

Hierbei bedeutet:
          a  = Nummer des naechsten erwarteten Paketes
          b  = Nummer dieses Paketes
          cc = Hexadezimal Zahl

Ein  weiteres  Zeichen  gibt  die verwendete  Protokollversion  und  das
Poll/Final sowie das Command/Response Bit an:

     <leer> = Protokollversion 1 ohne P/F Bit
          ! = P/F Bit in Protokollversion 1
          ^ = Kommando Paket in Protokollversion 2 ohne Poll Bit
          + = Kommando Paket in Protokollversion 2 mit Poll Bit
          - = Antwort Paket in Protokollversion 2 mit Final Bit
          v = Antwort Paket in Protokollversion 2 ohne Final Bit

Das Protokoll Identifikationsfeld wird in hexadezimaler Form ausgegeben.


FRMR - FrameReject Infobytes (Sendung und Empfang)
--------------------------------------------------
1. Byte = zurueckgewiesenes Kontrollfeld.
2. Byte = V(R) CR V(S) 0
3. Byte = 0000ZYXW  Flags

            0x01 :  Kontrollfeld falsch oder nicht implementiert.
            0x03 :  U/S-Frame mit unerlaubtem Infofeld.
            0x08 :  Kontrollfeld hat falsches N(R).



ACHTUNG:
Pakete werden nur gemonitort, wenn mehr als 128 Buffer im TNC frei sind.
Dadurch wird ein Ueberlaufen der internen Buffer  bei lagsamen  Rechnern
bzw. langsamen  Hostmode-Programmen  bei  starker Kanalaktivitaet verhin-
dert.


Mit dem 'U'-Befehl kann ein Connect-Text ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Es ist moeglich,  einen  frei waehlbaren Text an  die anrufende Station zu
senden  und dann  der rufenden Station die Moeglichkeit  zu  geben,  eine
kurze  Nachricht zu hinterlassen. Dies kann auf allen Kanaelen gleichzei-
tig  geschehen  und  beeinflusst  in keiner  Weise  die  Moeglichkeit  des
Bedieners,  Informationen  in eine bestehende Verbindung einzugeben oder
seinerseits  Verbindungen aufzubauen.  Wenn der Ctext eingeschaltet ist,
werden  alle Zustandsmeldungen des  betreffenden  Kanals gespeichert und
erst auf das  Terminal gegeben,  wenn dieser Kanal angewaehlt  wird. Sta-
tusmeldungen  werden  daher dann in zeitlich  richtiger Reihenfolge  zu-
sammen  mit den eingelaufenen  Informationen  ausgegeben. Ausserdem wird
der mit dem 'U'-Befehl eingegebene Text an jede anrufende Station gesen-
det.  Wenn  Kanal 0 als letztes gewaehlt  wurde, koennen Stationen auf den
Kanaelen  1-10 anrufen  und Meldungen  hinterlassen, wobei  die Zahl  der
maximal gleichzeitig  moeglichen Verbindungen  mit 'Y' gewaehlt  wird. Mit
dem 'L'-Befehl kann  festgestellt  werden, welcher  Kanal  Informationen
enthaelt.  Wenn dann dieser Kanal gewaehlt wird, werden alle gespeicherten
Informationen und Meldungen dieses Kanals auf das Terminal gegeben. Wenn
mit dem 'Z'-Befehl  X-ON/X-OFF-Protokoll  gewaehlt  wurde, kann  die Aus-
gabe mit <CTL-S> gestopt und mit <CTL-Q> wieder aufgenommen werden.

Neu ist beim 'U'-Befehl der  Parameter 2.  Hier kann, wie oben beschrie-
ben, eine  Nachricht  im TNC hinterlegt werden.  Zusaetzlich kann nun die
Gegenstation  mit der Zeichenfolge "//Q" den TNC veranlassen, einen Dis-
connect auszuloesen. Die  Gegenstation  wird somit wieder bis zum letzten
Digipeater "Reconnected" oder  der gesamte Verbindungsweg wird getrennt,
je nach  verwendetem  Digipeater-System. Allerdings  funktioniert  diese
Option NUR  im Terminal-Mode. Ist  eine HOSTMODE-Anwendung aktiv, bleibt
die  Funktion abgeschaltet und unter Kontrolle des Hostmode-Terminalpro-
gramms.


Die  TheFirmware 2.7 hat eine  24-Stunden-Uhr  und  einen  Kalender  per
Software  eingebaut. Man  kann wahlweise alle Statusmeldungen (also CON-
NECT REQUEST fm, CONNECTED to, usw.) und  Monitormeldungen (Header gemo-
nitorter  Pakete)  mit  einem  Datum/Uhrzeit-Stamp  versehen lassen. Mit
'K 0' schaltet  man  die  Ausgabe dieses Stamps ab. Trotzdem werden alle
Meldungen/Header  mit einem  Stamp versehen, ein  Einschalten des Stamps
wirkt also  auch richtig bei laengere Zeit im Buffer stehenden Meldungen/
Headern  mit  abgeschaltetem Stamp. Mit 'K 1' schaltet man die Stampaus-
gabe  fuer Statusmeldungen ein, mit  'K 2' die  Stampausgabe  fuer Status-
meldungen und Monitorheader. Eingabe von 'K' zeigt die aktuelle Einstel-
lung gefolgt vom Datum und der Uhrzeit. Je nachdem wie man das Datum ge-
setzt  hat,  wird  es  bei Stamps  entweder im europaeischen oder  ameri-
kanischen Format ausgegeben. Das Datum und die  Uhrzeit werden  bei QRES
oder  einem  Kaltstart  geloescht. Bei einem  Warmstart laeuft die Zeit ab
dem Zeitpunkt weiter, der beim Ausschalten des TNC vorlag. Anhand  einer
nachgehenden  Uhr kann  man so leicht feststellen, ob sich ein Stromaus-
fall waehrend  des  Betriebs  ereignet hat. Tests haben  ergeben, dass die
Uhr ohne Korrekturen sehr genau laeuft.


ANHANG
------


1. Bestaetigungszeitgeber T1 (Ackknowledgement Timer, FRACK)
------------------------------------------------------------
Eine feste  FRACK-Einstellung  gibt es nicht mehr, stattdessen wird  bei
jedem QSO  die Zeit  zwischen Aussenden  eines Info-Frames und Empfangen
der zugehoerigen  Bestaetigung gemessen  und zur Berechnung  des Startwer-
tes des Bestaetigungstimers T1 herangezogen.

Um grosse  Schwankungen zu vermeiden, wird die gemessene  Zeit RTT (round
trip time) nach folgender Formel geglaettet:

         SRTT' = ( Alpha x SRTT + RTT ) / ( Alpha + 1 )

Dabei  ist  SRTT (smoothed round trip time) der  aus der letzten Messung
ermittelte  Wert fuer  geglaettete  Zeitmessung, RTT die  soeben gemessene
Zeit  und SRTT' der neue Wert fuer SRTT. Der Parameter Alpha ist fest auf
den Wert 10 eingestellt.

Der Timer T1 ergibt sich aus SRTT dann nach:

  T1 = a3 x SRTT

(wobei a3 im Eprom fest auf den Wert 2 eingestellt ist)

Vor Beginn  eines  QSOs muss SRTT  initialisiert werden, da ja noch keine
Messung  stattgefunden hat. Dies geschieht  mit dem Wert, der  mit ESC F
eingegeben werden kann (10 ms - Schritte, Default: 500). Die RTT-Berech-
nung beginnt erst  nach Aufbau  der Verbindung, d.h. nachdem  das UA der
Gegenstation  empfangen  worden  ist. Bei QSOs  ueber  mehrere Digipeater
wird die Zeit zwischen den einzelnen SABMs berechnet nach:

         T1 = (2 x "Anzahl Digis" + 1) x IRTT




Zusammengestellt aus diversen Beschreibungen 
der Softwareautoren ........................... DJ1OR September/1992
Ueberarbeitet fuer TF2.6 ........................ DB2OS Juli/1993
Ueberarbeitet fuer TF2.7 ........................ DB2OS September/1994
S TNC2 @ALLE #0 TF2.7: Befehle TheFirmware

                               NORD><LINK
                         ----------------------
                         TheFirmware TF2.7 DAMA
                        ------------------------

                        BESCHREIBUNG DER BEFEHLE


Zusammenfassung der Aenderungen
------------------------------
Die TheFirmware TF2.7 unterscheidet sich vom Vorgaenger im wesentlichen
darin, dass der DAMA-Slave einige spuerbare Verbesserungen erhalten hat.
Er folgt nun ausnahmslos den Anforderungen des DAMA Protokolls. Auch wird
bei einer Antwort auf den Poll des Masters keine DCD mehr beachtet
(im Normallfall darf ja nur der betreffende User senden), dadurch
ist die TF2.7 auch fuer DAMA auf Duplex-Digis volltauglich und es
kommt zu kuerzeren Antwortzeiten. Achtung: Bei Digis mit langsamer
Rauschsperre muss ggf. TXDELAY experimentell neu ermittelt werden..
Neu ist auch der FrameSammler, der in der vorliegenden Implementation
unter keinen Umstaenden zu Datenverlusten fuehren kann (es gab Framesammler,
die nicht unbedingt wasserdicht waren).
Weiterhin ist das Verhalten des RoundTrip-Timers verbessert worden.
Ferner sind eine ganze Reihe von Parametern komplett entfallen
(siehe unten). Teils aus Platzgruenden, teils werden Parameter jetzt
automatisch voreingestellt und koennen durch die User nicht mehr
(falsch) konfiguriert werden.
Wie bereits bei der TF2.6 wird der erweiterte Hostmode (XHOST) nach
DG3DBI unterstuetzt, sowie auch der SMACK-KISS Mode (KISS mit CRC gegen
Fehler auf der RS232-Leitung).
Einige Level2-Routinen wurden beschleunigt. Die aktuelle interne
Verarbeitungsgeschwindigkeit kann mit dem ESC B Paramater in RPS
(Rounds per Seconds) angezeigt werden. Dieser Wert wird jede Sekunde
neu berechnet.
Bei bisherigen Versionen von TheFirmware konnte es u.U. einen Absturz
von Hostmode-Terminalprogrammen geben, wenn im Monitor-Mode ueberlange
AX.25 Frames von bestimmten TCP/IP Implementationen empfangen wurden.
Daher werden im Monitor-Mode jetzt alle Frames mit mehr als 256 Byte
Datenlaenge unterdrueckt und stattdessen eine Fehlermeldung im Datenframe
ausgegeben.
Im Terminal-Mode ist die 7-Bit Umwandlung/Maskierung jetzt vollstaendig
entfallen. Bis auf wenige Ausnahmen, werden alle Zeichen 8-Bit transparent
ausgegeben. Um im ECHO-Mode Probleme mit Terminalprogrmamen zu vermeiden,
werden nicht-druckbare Zeichen stattdessen mit einem "." ausgegeben.
Lediglich BELL und TAB werden transparent im Echo ans Terminal geschickt.
Im Monitor-Betrieb mit CALL-Filter wird jetzt auf vielfachen Wunsch
die SSID nicht mehr beruecksichtigt.
Die Klartextausgabe fuer L3/L4-Frames im Monitor-Modes ist entfallen,
sowas gehoert in gute Terminalprogramme hinein..
Die MHEARD-Liste ist aus Platzgruenden entfallen. Ueblicherweise fuehren
alle gaengigen Hostmode-Terminalprogramme sowieso Ihre eigene MHEARD-Liste.
Die interne Bufferverwaltung wurde von 32-Byte auf 64-Byte Bloecke
umgestellt. Aus Kompatibilitaetsgruenden bleibt die Bufferanzeige
mit ESC @B aber bezogen auf die bisherige Buffergroesse unveraendert,
bzw. wird intern einfach wieder mit 2 multipliziert.
Die Grenze bei der der TNC selbst keine Connects mehr annimmt
liegt bei 64 freien Buffern. Bei weniger als 128 freien Buffern
wird der Monitor-Mode automatisch abgeschaltet.
Ausserdem wurde eine neue Flow-Control (RNR) eingebaut.
*Pro Kanal* koennen jetzt (25356/Anzahl der Kanaele) Zeichen gepuffert
werden. Also 2556 Bytes bei der 10-Kanal und 945 Bytes bei der 27-Kanal.
Somit ergibt sich eine gleiche Verteilung auf alle Kanaele..
Ist der Puffer fuer den jeweiligen Kanal voll, dann geht der TNC
in den RNR-Zustand. Falls jedoch noch weitere Frames empfangen werden
(zB bei grossem Maxframe), werde diese selbstverstaendlich noch mit
abgespeichert.  Die Flow-Control gilt im HOST-Mode und im Terminal-Mode,
ist aber abhaengig vom ESC U Paramater!

        Also:   Wenn ESC U 1 oder ESC U 2, dann KEINE Flow-Control.
                (hier gilt die bisherige Buffer-Verwaltung)

                Wenn ESC U 0, dann ist die Flow-Control aktiviert!
                (hier gilt die neue Buffer-Verwaltung)

Durch diese neue Bufferverwaltung wird verhindert, dass der TNC
durch einen S&F-Parnter auf einem Kanal ueberrollt wird und auf
den anderen Kanaelen nur noch "* TNC BUSY - LINE IGNORED *"
erscheint (sowas konnte bisher u.U. auch zu Datenverlusten fuehren)!
Dies gilt aber nur, wenn der Unattended-Mode mit ESC U abgeschaltet ist!!
Die Anzahl der Buffer mag jetzt gering erscheinen, ein Hostterminal
wird aber im Normallfall die Daten immer schnell genug vom TNC
abholen, sodass der beschriebene Zustand eigentlich nicht auftreten
duerfte. Das ganze gilt uebrigens auch nur fuer die Empfgangsrichtung.


Wie man sieht, haben sich neben DAMA noch eine Fuelle von allgeimeinen
Verbesserungen ergeben, die einen Einsatz der neuen TF2.7 auch
bei nicht-DAMA Betrieb sehr sinnvoll machen.


Parameter
---------
Jede Software ist nur so 'gut' wie die eingestellten Parameter.
Bei der neuen TF2.7 sind eine ganze Reihe von Parametern entfallen, um
die Sache auch fuer die User moeglichst einfach und ueberschaubar zu halten..
Da aber Parameter oftmals vom Typ des Digis abhaengen, z.B. Duplex-Digi,
Simplex-Digi, DAMA-Digi, usw., koennen Anpassungen an die oertlichen Gegeben-
heiten notwendig sein. Bitte eventuell vorhandene Hinweise im Knoten beach-
ten (Aktuell- und Info-Befehle) und bei Problemen ggf. den Sysop wegen
Parametern befragen. Auch in den Mailboxen sind Infos vorhanden, wie man
Parameter optimieren kann.


ESC A [0|1]    Automatische Einfuegen von LINEFEED-Zeichen <LF> nach einem
               CARRIAGE RETURN <CR> zum Terminal (1=Ja, 0=Nein).
                                                                 Default: 1

ESC B          Anzahl der Hauptschleifendurchlaeufe in
*NEU*          "Runden pro Sekunde". Diese Zahl erlaubt Rueckschluesse
               auf die interne Verarbeitungsgeschwindigkeit der
               TNC-Software (Die Eingabe des ehemaligen DAMA-Timeout
               ist entfallen).

ESC C [Call]   Der 'C'-Befehl  wird fuer den Aufbau einer Verbindung
               (Connect)  benoetigt.  Man  beachte, dass kein 'v' oder
               'via' zwischen der  Empfaengeradresse und den Digipeater-
               Rufzeichen erforderlich ist.
               Ein Connect-Befehl der auf Kanal 0 ausgefuehrt, wird setzt
               den Weg fuer UI-Pakete.

ESC D          Eine bestehende  Verbindung wird getrennt.
               Sind bei der Eingabe des 'D'-Befehls noch nicht alle In-
               formationen ausgesendet bzw. bestaetigt, dann wird der
               Disconnect erst nach Eingang der Bestaetigung fuer das
               letzte Informationspaket  ausgefuehrt. Durch Wiederholung
               des 'D'-Befehls kann dieser Vorgang abgebrochen werden.
               Wird der 'D'-Befehl waehrend des Aufbaus einer Verbindung
               (Link Setup) oder des Beendens (Disconnect) einer Ver-
               bindung eingegeben, dann kehrt der TNC sofort in den Dis-
               connect-Zustand zurueck und sendet automatisch ein DISC um
               unnoetige Aussendungen zu verhindern, falls der eigene TNC
               die Antworten der Gegenstation nicht gehoert hat.
               Wird der 'D'-Befehl im Disconnected-Zustand  eingegeben,
               dann werden alle Parameter des gerade angewaehlten Kanals
               mit den Parametern vom Kanal initialisiert.

ESC E [0|1]    Das ECHO von Eingabe-Zeichen (Daten oder Befehle) zum Ter-
               minal ein- bzw. ausschalten. 1=Ja, 0=Nein.
                                                                Default: 1

ESC F [<n>]    FRACK ist die Wartezeit zwischen der Aussendung eines Paketes
               und dessen Bestaetigung durch die Gegenstation. Die Zeit kann
               direkt in Sekunden eingegeben werden.  Bei Eingaben <16 wird
               dazu der Wert mit 100 multipliziert und durch den Faktor 2
               dividiert. Bei Eingaben >15 erfolgt die Eingabe direkt in
               Millisekunden (L2-Roundtriptime). FRACK ist bei der
               TheFirmware als dynamischer RoundTrip-Timer realisiert,
               der sich der aktuellen Aktivitaet auf dem Kanal anpasst.
                                                                Default: 500

ESC G [0|1]    Abfrage der virtuellen TNC-Kanaele im Host-Mode. Im Ter-
               minal-Modus wird dieser Befehl nicht erkannt und es wird
               eine  Fehlermeldung ausgegeben.

ESC H          Die MHEARD-Liste ist aus Platzgruenden im EPROM
*ENTFALLEN*    komplett entfallen. Uebliche Terminalprogramme fuehren
               sowieso eine eigene MHEARD-Verwaltung.

ESC I [Call]   Eingabe des eigenen Rufzeichens (MYCALL). Nach der ersten
               Inbetriebnahme ist es mit Leerzeichen gefuellt. Fuer jeden
               Kanal kann ein  Rufzeichen eingegeben werden. Nach einem
               DISCONNECT wird das Rufzeichen von Kanal 0 uebernommen.
               ACHTUNG: Der TNC geht nur mit eingegebenem Rufzeichen auf
               Sendung!

ESC JHOST[0|1] Umschaltung zwischen Terminal-Modus und Host-Modus.
               Der Host-Modus ist WA8DED-kompatibel und wird von
               verschiedenen Terminalprogrammen unterstuetzt.

ESC K [<n>]    Aktivierung der STAMP-Funktion und Parametrierung der ein-
               gebauten 24-Stunden-Uhr mit Kalender.
               Beispiele:

                 K            -  Stamp und Datum/Zeit anzeigen
                 K 0          -  Stamp abschalten
                 K 1          -  Stamp Statusmeldungen einschalten
                 K 2          -  Stamp Status- und Monitormeldungen
                                 einschalten
                 K 20.02.88   -  Datum setzen, europaeische Form
                 K 02/20/88   -  Datum setzen, amerikanische Form
                 K 17:36:00   -  Uhrzeit setzen
                                                                Default: 0

ESC L [0..10]  Mit  dem 'L'-Befehl wird der Link-Status eines oder aller
               Kanaele (ohne Parameter) angezeigt. Es werden Informationen
               ueber den Verbindungsweg (Rufzeichen und Digipeaterliste),
               Anzahl empfangener Frames, Anzahl noch nicht gesendeter
               Frames, Anzahl noch nicht bestaetigter Frames und der je-
               weilige Retry-Zaehler angezeigt. Der jeweils benutzte Kanal
               wird durch ein '+' Zeichen markiert.

ESC M [IUSCN+-]Aktivierung und Parametrierung des Monitor-Modus. Mit den
               Parametern wird vorgegeben, welche Frames angezeigt werden
               sollen.
               Beispiele:

                 N        keine
                 I        Informationen
                 U        unprotokollierte Sendungen
                 S        Kontroll Pakete
                 C        Monitor auch an wenn eine Verbindung besteht
                 +        <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: nur Pakete
                                                           dieser Stationen
                 -        <Liste von bis zu 8 Rufzeichen>: keine Pakete
                                                           dieser Stationen

               Die kombinierte Benutzung der '+' und '-' Parameter wird nicht
               unterstuetzt. Sie muessen als letzter Parameter vor dem Ruf-
               zeichen eingegeben werden. Die Eingabe von '+' oder '-' ohne
               Rufzeichen loescht die aktuelle Liste. Es erfolgt keine
               Auswertung der SSID!
                                                                Default: N

ESC N [0..127] Parametrierung des Retry-Zaehlers. Es wird angegeben, wie oft
               die Zustellung eines Paketes versucht werden soll (0= un-
               endlich). Fuer jeden Kanal kann ein eigener Wert angegeben
               werden. Nach RESET oder Disconnect wird jedoch der Wert aus
               Kanal 0 uebernommen. Im unbeaufsichtigten Betrieb den
               Parameter NIEMALS auf 0 einstellen!!!!
                                                                Default: 10

ESC O [1..7]   Maximale Anzahl von ausstehenden und unbeantworteten I-Frames
               (MAXFRAME). Fuer jeden Kanal kann ein separater Wert vorgege-
               ben werden. Nach jedem Disconnet oder RESET wird aber wieder
               der Parameter von Kanal 0 uebernommen.
                                                                Default: 2

ESC P [0..255] P-Persistence Einstellung.
               Ohne Parameter erfolgt die Anzeige der aktuellen Einstellung.
               Bei DAMA wird dieser Wert ignoriert!
                                                                Default: 32

ESC QRES       Neustart der Firmware (Kaltstart) aus dem EPROM.

ESC R [0|1]    Ein- und Ausschalten der Digipeat-Funktion. 1=Ja, 0=Nein.
                                                                Default: 1

ESC S [0..10]  Umschaltung zwischen den Kanaelen (0= Monitorkanal)
                                                                Default: 0

ESC T [0..127] Verzoegerung zwischen Hochtasten des Senders und Start der
               Datenaussendung (TXDELAY). Die Einstellung erfolgt in 10 ms-
               Schritten. Bitte experimentell einen moeglichst geringen
               Wert ermitteln und einstellen.
                                                                Default: 25

ESC U [0|1|2]  Mit dem 'U'-Befehl hat man die Moeglichkeit, eine Meldung an
               anrufende Stationen zu senden (CTEXT). Dieser Text bleibt
               auch dann erhalten, wenn dieser Modus wieder abgeschaltet
               wird. Mit 'U2' kann der TNC (nur im Terminal-Mode!) dazu
               veranlasst werden durch den Empfang des Strings "//Q"
               einen Disconnect der laufenden Verbindung einzuleiten.
               Der String "//Q" muss dazu am Anfang eines einzelnen
               Paketes stehen. Im HOSTMODE ist diese Funktion gesperrt.

               Beispiele:

                 U 1 Text          CTEXT eingeben
                 U 1               CTEXT wird ausgesendet
                 U 2 (text)        CTEXT und //Quit-Funktion!
                 U 0               CTEXT wird nicht ausgesendet
                 U                 CTEXT anzeigen
                                                                Default: 0

ESC V          Ausgabe eines Strings, der Informationen ueber
               die aktuelle Softwareversionsnummer gibt.

ESC W [0..127] Parametrierung der Slot-Time (Zeitschlitz) in Millisekunden.
               Ohne Parameter erfolgt die Anzeige der aktuellen Einstellung.
               Bei DAMA wird dieser Wert ignoriert. Der TNC geht immer
               *sofort* auf Sendung.
                                                                Default:  10

ESC X [0|1]    Steuerung der PTT-Leitung des TNC. Falls erforderlich kann
               hiermit das Einschalten des Senders unterdrueckt werden, wenn
               man z.B. die Frequenz beobachten moechte, aber verhindern will,
               dass der TNC bei einer Connect-Anfrage ein Busy-Paket zurueck
               sendet.
                                                                Default: 1

ESC Y [0..10]  Eingabe der maximal zulaessigen Kanaele, bis eine anrufende
               Station "busy" bekommt. Die Ausgabe erfolgt in der Form "max-
               imale Anzahl Kanaele (belegte Kanaele)" (funktioniert nur,
               wenn ueberall gleiche SSID wie im Monitor-Kanal S0 verwendet
               wird).
               Beispiel: "4 (0)"                                 Default:   10

ESC Z [0..3]   Ein- bzw. Ausschalten der Flowsteuerung und des XON/XOFF-Hand
               shaking zum Terminal. Ist die Flowsteuerung eingeschaltet,
               dann sendet der TNC solange keine Zeichen zum Terminal, wie
               Daten oder Befehle eingegeben werden. Bei ausgeschalteter
               Flowsteuerung werden die Zeichen vom TNC sofort zum Terminal
               ausgegeben, egal ob gerade eine Text-Zeile oder ein Befehl
               eingegeben wird.
               Ist die XON/XOFF-Steuerung eingeschaltet, so kann die Ausgabe
               vom TNC zum Terminal mit CONTROL-S gestopt und mit CONTROL-Q
               wieder gestartet werden.
               Beispiele:

                 0             Flow  Aus    , Xon/off  Aus
                 1             Flow  Ein    , Xon/off  Aus
                 2             Flow  Aus    , Xon/off  Ein
                 3             Flow  Ein    , Xon/off  Ein
                                                                 Default: 3


Ueber den '@'-Befehl  sind weitere  Befehle mit Parameteruebergabe moeglich:


ESC @A1        *ENTFALLEN*
ESC @A2        *ENTFALLEN*
ESC @A3        *ENTFALLEN*

ESC @B         Anzeige der freien TNC-Buffer.

ESC @D [0|1]   Ein- und Ausschalten des Vollduplexbetriebes.     Default: 0

ESC @F [0|1]   Flags in den Pausen senden (0=Nein, 1=Ja).        Default: 0

ESC @I [<n>]   Wert fuer max. IPOLL-Framelaenge eingeben, bzw.
               anzeigen (gilt nicht bei DAMA!).                  Default: 60

ESC @K         Einschalten des eingebauten KISS/SMACK-Modus.

ESC @M         *ENTFALLEN*

ESC @T2 [<n>]  Zeitspanne bis zur Bestaetigung eines empfangenen Paketes.
                                                                 Default: 150

ESC @T3 [<n>]  Zeitspanne die der TNC bei einer bestehenden Verbindung auf
               ein Lebenszeichen der Gegenstelle wartet. Nachdem T3 abge-
               laufen ist, wird beim Partner angefragt, ob er noch empfangs-
               bereit ist.
                                                                 Default: 18000

ESC @U [0|1]   UIPOLL aktivieren. (0=UI 1=UI+)                   Default: 0

ESC @V [0|1]   Rufzeichen-Check ein- bzw. ausschalten (1=Ja, 0=Nein).
                                                                 Default: 0


Zusammengestellt aus Beschreibungen von 
DB2OS, DF2AU und DC4OX ........................ DJ1OR September/1992
Ueberarbeitet fuer die aktuelle TF2.6 ........... DB2OS Juli/1993
Ueberarbeitet fuer die aktuelle TF2.7 ........... DB2OS September/1994